### WAGI  ELEKTRONICZNE  LICZĄCE SZTUKI

## OAC-1.2  OAC-6

| TYP | OAC-1.2 NNAMT-15 | OAC-6 |
| --- | --- | --- |
| UDŹWIG MAKSYMALNY | 1200 g | 6000 g |
| DZIAŁKA ELEMENTARNA d | 0,1 g | 0,5 g |
| ZALECANA MINIMALNA MASA LICZONEGO ELEMENTU | 0,1 g | 0,5 g |
| CZUJNIK WAGOWY | przetwornik tensometryczny |
| KLASA DOKŁADNOŚCI | II nielegalizowana |
| ZAKRES TEMPERATUR | 0oC ~ +40oC |
| MASA | 3,8 kg |
| WYMIARY PODSTAWY I WYSOKOŚĆ | 285 x 340 x 130 (mm) |
| WYMIARY SZALKI | 245 x 210 (mm) | 300 x 240 (mm) |
| ZASILACZ | AC/DC, 230 V/9 V |
| AKUMULATOR (WBUDOWANY) | 6 V, 4 Ah |

CECHY:

- Zasilanie z wbudowanego akumulatora ładowanego z sieci 230 V

- Zespół trzech podświetlanych wyświetlaczy ciekłokrystalicznych

- Czasowy wyłącznik oszczędzający akumulator

- Szalka z blachy nierdzewnej

- Osłonka chroniąca przed zabrudzeniem

- Wysoka klasa dokładności

- Łatwa w obsłudze

- Nie podlega legalizacji

MOŻLIWOŚCI:

- Duża różnorodność zastosowań

- Liczenie sztuk elementów o znanej i nieznanej masie

- Osiem pamięci masy jednego elementu

- Odejmujące liczenie sztuk

- Sumowanie liczebności i masy

- Kontrola liczebności i masy

- Wpisywanie wartości tary

- Wielokrotna tara

- Automatyczne zerowanie

WYKORZYSTANIE:

- Firmy handlowe, hurtownie, magazyny,

zakłady produkcyjne, laboratoria

#### Sprzedawca                                                                           Dystrybutor

EXALT.PL

06-500 MŁAWA

ul. Platynowa 20

tel.: 0- 23 654 24 99

#### Producent:  Tajwan